www.on4nb.be Questionnaire 8 du 2 juillet 2007 - Correction du QCM

36 – L'amplitude d'une onde sinusoïdale alternative est égale à :

C : la valeur maximale

Vérifiez attentivement sur le schéma de la page 24 :  l’amplitude est égale à la tension de crête Up et non Upp ( valeur crête à crête ) qui vaut 2 x Up !

( Manuel HAREC page 24 )

37 – Une tension alternative sinusoïdale d'une amplitude de 150 V est raccordée à une résistance pure de 22 Ω. Quelle est la puissance dissipée dans la résistance ?

C : 511 W

L’énoncé indique qu’il s’agit de l’amplitude, or le calcul de la puissance doit se faire à partir de la valeur efficace soit 0,707 x Up    soit 0,707 x 150 = 106 V

P = Ueff² / R = 106² / 22 = 511W

Attention, page 25: erreur dans la formule 2.32 – P = Ueff x Ieff  et non divisé

( Manuel HAREC pages 24 & 25 )

38 – Quand on parle d’une tension de secteur de 240 V, est-ce une tension moyenne, efficace, maximale ou une tension de crête ( peak-to-peak) ?

A : 240 Veff             Valeur de tension efficace

En alternatif, si rien n’est spécifié, c’est une valeur de tension efficace

( Manuel HAREC page 24 )

39 – La période d'un signal ou pulsation est de 200 ms. Quelle est sa fréquence?

C : 5 Hz

f = 1 / t  1 / 200 •10-3 = 5 Hz

Remarque : quand on sait que la fréquence du secteur est de 50Hz et la période est de 20 ms, on voit directement sans avoir à calculer que t étant 10 fois plus long, la fréquence est 10 fois moins élevée…

( Manuel HAREC pageS 23 & 24 )

40 –  La valeur instantanée d'un signal sinusoïdal change 2 • 106 fois par seconde du positif vers le négatif. Quelle est la fréquence de ce signal ?

A : 2 MHz la fréquence 2 • 106 est indiquée dans l’énoncé…

( Manuel HAREC pageS 23 & 24 )

N’hésitez pas à me contacter en cas d’erreur ou de difficultés…