www.on4nb.be Corrections 10 du 17 septembre 2007 : Antennes QCM.

46 – Les ondes électromagnétiques rayonnées par une antenne sont produites par ?

C : la conjonction des champs électrique et magnétique

Pour rappel, Le courant crée le champ magnétique tandis que La tension crée le champ électrique . Il faut la combinaison des deux pour obtenir un champ électro-magnétique...

( Manuel HAREC page 116 )

47 – Un émetteur transmet sur une fréquence de 14100 KHz .Si le feeder est taillé à /2 dans un câble coaxial RG-213/U dont le coefficient de vélocité VF = 0.66, quelle doit être la longueur du câble coaxial ?

C : 7m02

= 300 /14,1= 21m276

/2 = 10m638

En tenant compte du coefficient de vélocité, 10,638 x 0,66 = 7m02 ( ou un multiple de cette longueur )

( Il s’agit de la longueur recommandée ) Il n’est pas interdit d’utiliser une autre dimension...

( Manuel HAREC page 116 )

48 – Quelle est l’impédance d’une antenne dipôle alimentée au centre ?

B : 75 Ω  ( en réalité 73 Ω )

( Manuel HAREC page 117 )

49 – Quelle est l’unité employée pour définir le gain par rapport à une antenne théorique de référence ?

C : dBi

Il s’agit de l’antenne dite isotropique d’où le dBi

( Manuel HAREC page 121-122 )

50 – Pourquoi l’utilisation de la plupart des câbles coaxiaux aux fréquences supérieures à 1 GHz est-elle déconseillée ?

C : à cause des pertes en parallèle dues à l’effet de filtre passe-bas

L’utilisation du câble coaxial dépend  de sa fréquence de coupure « cutt-off frequency » au dessus de laquelle le câble présente des pertes beaucoup trop importantes. ( Rappelez-vous l’exercice dans la présentation sur les antennes, partie 2 dia 22 : faisant suite au § Guide d’onde versus coaxial )

( Manuel HAREC page 127 )